在看下来要求前请先看一下关于LED屏的技术论文方便理解以下功能要求：

论文1：

http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28ab1a3c17f88b511897104c04b5e1ef18%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fwww.docin.com%2Fp-1378520925.html&ie=utf-8&sc_us=12346146513408478622http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28ab1a3c17f88b511897104c04b5e1ef18%29&filter=sc_long_sign&tn=SE_xueshusource_2kduw22v&sc_vurl=http%3A%2F%2Fwww.docin.com%2Fp-1378520925.html&ie=utf-8&sc_us=12346146513408478622

论文2：

http://wenku.baidu.com/link?url=j8HnUrKtNxkh7bLD2BjKgifBiXRjkptQBvw0QB-JAVQeERhz4DQALPfQof9sv2rg5n9Zal0HQH1WDAG-17tcJhqADYRwpdwbvn-VQlhO-ZK

硬件组成：

FPGA模块部分：

1、整个模块由FPGA和两块SDRAM组成，FPGA负责接收来自ARM通过总线发过来的命令和数据，当接收的是显示数据时将接收到的数据放在SDRAM里，当接收完一帧数据后ARM发送显示命令将数据发送到LED屏，两块SDRAM通过乒乓的形式工作，一块负责接收数据，另一块的数据发送到LED屏。

注意：此技术要求要点是SDRAM的乒乓形式读写和位分离和重组。

2、灰度等级要求做到12位BIT以上，通过Y反校正将原来的8位灰阶信号变成更高的灰阶，对于Y反校正请参考论文，里面有详细实现方法。

3、要求用手机拍摄LED显示屏时无频闪，即刷新率要较高

功能说明：

一、FPGA模块负责接收ARM过来的数据，通过填充显示区设置显示缓冲区，填充好显示缓冲区后，通过发送（6、将显示缓冲发送到显示）命令，将数据按扫描方式和驱动芯片的型号进行反Y变换和发送到LED屏显示出填充内容。

二、可以通过命令设置亮度

三、可以设置扫描方式

四、可以设置驱动芯片型号

五、可以设置LED屏模组的宽高，例：设置模组宽为8 设置模组高为16 就是LED屏是由N块模组为8*16组成。这个设置跟FPGA的驱动LED屏的方式相关。

六、可以设置显示屏的宽高（最大可设置为宽：1024点，高:256点，默认为：192*128）

1、管脚说明CS、Data、RS

CS（1位）：片选脚 低电平使能

Data（24位）：数据口D0-D23

RS（1位）:命令\数据 高电平为命令，低电平为数据

驱动LED屏的端口：

OE（1位）：选通线

CLK（1位）：移位

ST（1位）：锁存

R（1位）：颜色R数据

G（1位）：颜色G数据

B（1位）：颜色B数据

A1（1位）：行选A

B1（1位）：行选B

- 设置显示缓冲区指定位置像素颜色

  - 设置X方向位置

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝01

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝位置

  - 设置Y方向位置

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝02

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝位置

  - 设置颜色

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝03

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝RGB值 （例：0x00RRGGBB）

3、设置扫描方式

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝04

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝扫描方式（例：04＝1/4扫 02=1/2扫）

4、设置扫描芯片

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝05

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝扫描芯片（例：01＝74HC595  02=MBI5026）

5、设置LED屏模组的宽

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝06

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝模组的宽（例：16为横向点数为16）

6、设置LED屏模组的高

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝07

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝模组的高（例：16为纵向点数为16）

8、设置LED屏的宽

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝08

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝LED屏的宽（例：192为横向点数为192）

9、设置LED屏的高

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝09

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝LED屏的高（例：128为横向点数为128）

10、设置亮度

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝06

（2）：CS＝0 RS＝0 Data＝亮度值（0-10）

11、将显示缓冲发送到显示

（1）：CS＝0 RS＝1 Data＝07