编号: OWCX.XXX.XXXFA

版次: V1.0

ATW-DF-PT01-01

T/R组件需求

| 拟制 |  |  | 2019 | 年 | 03 | 月 | 01 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 会签 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 批准 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |

成都奥特为通讯有限公司

目次

1 功能需求	1

1.1 功能需求描述	1

1.2 接口需求定义	1

2 指标需求	2

功能需求

功能需求描述

图1  T/R组件示意图

如图1所示，T/R组件主要完成信号发射时的功率放大、滤波，信号接收时的小信号滤波、低噪放大，同时天线接口收发复用。收发分别为双通道。接收通道增益2档可调（放大档增益25dB，衰减档位-40dB）。

预失真功能为可选项，如果能做就更好。

接口需求定义

| 接口名称 | 功能定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RF1 | 通道1收发天线接口 | MMCX 插件 |
| RF2 | 通道2收发天线接口 | MMCX 插件 |
| TX1 | 通道1发射接口 | MMCX 插件 |
| RX1 | 通道1接收接口 | MMCX 插件 |
| TX2 | 通道2发射接口 | MMCX 插件 |
| RX2 | 通道2接收接口 | MMCX 插件 |
| Power | 收发组件电源，12V或24V（电池或直流电源） | J1 |
| GND | 收发组件地 | J1 |
| TX_EN | 通道1，通道2发射开关控制，高使能 | J1 （电平标准LVCMOS33） |
| RX_EN | 通道1，通道2接收开关控制，高使能 | J1（电平标准LVCMOS33） |
| LAN1 | 通道1低噪放增益控制，高 20db 低 -20db | J1 （3.3v） |
| LAN2 | 通道2低噪放增益控制，高 20db 低 -20db | J1 （3.3V） |

指标需求

| 项目 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发射通道 | 频率 | 300~400 MHz |  |
|  | 带宽 | 100MHz | 中频带宽20MHz |
|  | 发射平均功率 | 10W(40dBm) | 输入-20dBm |
|  | 功放增益 | 60dB | -20dBm到40dBm |
|  | 发射通道数 | 2 |  |
|  | 发射效率 | >=20% |  |
|  | 发射三阶交调 | -40dBc | 线性度满足802.11n模板 |
|  | 增益平坦度 | 0.5dB | 20MHz工作带宽内小于0.5dB |
| 接收通道 | 频率 | 300~400MHz |  |
|  | 带宽 | 100MHz | 工作带宽20MHz |
|  | 接收动态范围 | -94.5~27.8dBm | 低噪放2档可调 |
|  | 接收输出峰值功率 | 2.5dBm | 高于这个值会烧坏基带 |
|  | 接收通道数 | 2 |  |
|  | 接收噪声系数 | <=2dB |  |
|  | 接收增益 | 30dB，-31dB | 通过J1 LAN1，LAN2控制 |
|  | 接收三阶交调 | -40dBc |  |
|  | 带外抑制 | >60dB（0~270MHz 430MHz~6GHz ） |  |
| 其他 | 收发切换时间 | <150ns |  |
|  | 收发隔离度 | >70dB | TX 到 RX |