## Slide 1: 技术背景简介
RGB模式：是工业界的一种颜色标准，是通过对红(R)、绿(G)、 蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的，RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色，这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色，是目前运用 最广的颜色系统之一。
补光灯：补光灯就是在拍摄照片的时候，为了弥补光线不足而是用的灯光。

## Slide 2: RGB补光灯的应用
拍摄背景色设置
拍摄场景灯光设置
演唱会现场、嗨场、宴会等场所增加氛围
警示提醒设备
发射求救信号（SOS）设备
普通照明设备

## Slide 3: LED-72R界面说明
1~1/4螺母( 连接热靴或其他设备)
2~开关机按键(长按3秒钟开/关机；
短按模式切换)
3~Type-C充电口(充电5V/1.5A)
4~柔光片
5~拨轮按键（上下拨动是调节/
按压是单界面菜单功能切换）
6~显示屏（显示工作界面）

## Slide 4: LED-72R界面说明
1
2
3
4
5
1、LED灯珠亮度提示
2、色域位置（0~360）
3、多彩模式
4、电池电量显示
5、饱和度调节
三角符号是当前可调位置

## Slide 5: LED-72R界面说明
1
2
3
4
1、LED灯珠亮度提示
2、当前的情景模式
3、情景模式
4、电池电量显示
三角符号是当前可调位置

## Slide 6: LED-72R（HSL）功能
多彩模式下的色域图示
0 ° ～360 °可选
选择的角度不同，显示
的色彩也不同。
（Saturation0-100)是色
彩饱和度调节，0代表所
含色彩最少，100最多色
彩最艳。
饱和度为0可当做冷光。
黄色配合饱和度调节可当做
暖光

## Slide 7: LED-72R（FX）功能
闪电频闪
警车警示灯
救护车警示灯
消防车警示灯
闪电连闪
色域慢速渐变
色域快速渐变
SOS求救信号
三原色更换
九种可
选择场
景模式
闪电连闪
闪电频闪
警车警灯连闪
救护车警灯连闪
消防车警灯连闪
RGB色域缓慢渐变
RGB色域快速渐变
RGB三原色转换
SOS紧急呼救信号

## Slide 8: 产品优势
体积小重量轻，便于携带。
RGB灯珠数量同比市场现有产品要多出一些
色彩更艳。
与市场产品相比较，72R取消双色灯珠，改用
手动调节冷暖双色，这样在增加趣味性的同时
成本相对应减少。
增加挂绳穿孔，携带或放置更方便。
两个1/4螺母，横竖都可用。
金属按键，手感更好。
外壳边框增加防滑设计，手感更强。
柔光片采用先进注胶工艺，寿命更长，外观更
美观。
铝合金材质外壳，散热快，使用起来更安全。
手拨轮操作，简单方便。

## Slide 9: 产品参数
灯珠数量 72颗
输出功率 15W
充电接口 Type-C
充电输入 5V/1.5A
亮度调节 0%~100%
饱和度调节 0~100
色温范围 RGB-1000K~9000K 以上
显示指数 Ra≧96
显 示 0.96′
亮度范围 0%~100%可调节
电池容量 3000mAh内置锂聚合物电芯
产品尺寸 : 116*72*10mm
包装尺寸 164*101*42mm
产品重量 147g