## Slide 1: 硬件设计需求
  CPU：GD32E103RBT6
  12V电源输入
  2路RS232
  3路TTL USART或UART串口输出，输出口与CPU之间加隔离保护
  1路485
  2个板上LED电源灯
  3个板上LED状态灯，接IO
  SWD接口
  背面加一个蓝牙模块
  4个12V电源输出口
  1个8V电源输出口
  1个5V电源输出口（非必须）
  1个3.3V电源输出口，尽可能
  预留IO口4个以上，尽可能

## Slide 2
GD32
LVTTL电平
USART4
12V in
扩展LED灯插座
隔离
SWD接口
USART2
RS485
485
USART3
RS232
232
RS232
扩展IIC插座
12V out
8V out
5V out
隔离
背面
IO*3
串口*1
串口*可以通过跳线或0欧电阻选通
接插件使用XH2.54
或更小的规格
板子尺寸：各方向≤65*50mm，可探讨
正面
各接口和接插件位置，可探讨
https://detail.1688.com/offer/610413559407.html

## Slide 3: 软件设计需求
  实现以下功能模块，客户自行调用：
  Delay延时函数
  5个串口的初始化init（）函数，可自定义波特率；
  5个串口的中断接收函数及例程
  5个串口的发送函数及例程
  LED状态灯的初始化和on off函数
  连接到蓝牙模块的IO口的初始化函数和电平控制函数