蒸柜控制板功能说明

- 生产自检

上电10秒内，连续按主控板轻触开关3次，主控制板进入自检模式。 所有输出，依次打开1秒。同时UART有ADC采样原始数据及水位，蒸气压，及温度数据的输出。数据格式在文档《Uartdata_V01.xlsx》里说明

- 系统状态的查询

按住按键不松开， UART也有输出，数据格式与生产自检UART输出完全样同

- 温度

3.1 温试测试

PT1~PT10 可接1、2、4、6、8、10个分柜可以选择增加，PT11 水箱温度，PT12预留， 温度数据在UART DATA D1~D10字段输出，精度为0.5度

3.2 水箱测温故障

正常温度为 0~130度，超过这个范围，系统认为PT故障，会报警。

3.3蒸柜温度范围

蒸柜设定的温度范围  20~125度

3.4 分柜温度控制及气阀控制规则

根据设定的温度时间来控制开关给该柜供蒸汽阀门

4.1 水箱水位检测

分三档：无水，低水位，高水位。低水位发热管停止工作，高水位停止入水。

4.2，进水阀控制

自动进给水箱供水

4.3 排水阀控制及清洗

关机（工作结束）开始水箱排水动作，启动排水，其他功能关闭。5分钟为排完，自动清洗，排完水后，再自动进水到高水位，再排5分种，然后再进到高水位。一个循环后结束清洗。

- 加热器

5.0 加热方式与功率（电热和燃气是客户出厂选择，相当于二个不同加热的产品）

5.1电热：1-6组发热管，6-54kW

5.2燃气：1-3个燃烧器，功率14-48kW

加热控制方式用交流接触器或者用可控硅

电热和燃气上面所讲的指标是一个蒸柜还是多个蒸柜总和

5.1 加热器开条件

水位高于低水位，进入加热状态，具有加热故障检测功能

5.2  加热器开关

蒸柜全关机时，UI主面处于关机状态，加热器关

5.3 全速加热

主水箱水温低于 95度时，全开加热

5.4 按所蒸食物多少开加热器

智能控制：根据蒸制食物多少自动调节开启功率多少，要求功率大小可控（食物多少是作业员选择吗？与加热时间和加热温度之间的逻辑关系）

但主水箱水温高于 95度时，如果一个柜门都没开启，则停止所有发热管加热。

5.5 加热器故障

打开加热器1时，电流小于1A，加热器1故障。打开加热器2时，电流小于1A，加热器2故障。两个加热器同时故障时，加热器故障。

5.6  一  故障具体位置需要明确，并在液晶屏可以看到

二   报警类型为显示屏用红色故障符号报警和蜂鸣器二种同时报警方式，在报警5秒钟后机器未关机状态下故障依然未排除蜂鸣器报警关闭，液晶屏报警持续闪烁。当关机后故障依然未排除后再次开机工作，液晶屏报警和蜂鸣器报警依然报警，在报警5秒钟后机器未关机状态下故障依然未排除蜂鸣器报警关闭，液晶屏报警持续闪烁。直到故障全部排除所有报警解除。

6， 风扇

散热风扇继电器，电路板上温度超过（70）40度，开风扇（自动启动，低于40度停止）

7， 火力

可以设置  0%~100%，按照10%比例依次分级 ，即 0%，10%，20%依次类推

- 蒸柜分柜时间显示

8.1 设定好菜单，分柜处于关机状态，（显示剩余时间，固定不变  不需要）显示上次关机操作菜单

8.2 开机状态，分柜温度低于蒸柜设定温度10度，显示剩余时间的双“：”以1HZ闪烁

8.3开机状态，分柜温度高于设定温度10度，显示剩余时间的秒指示“：”以1HZ闪烁，同时，剩余时间会递减

8.4 倒计时的时间闪烁，表示还此柜在工作中。不闪烁，时间显示00:00，（不管温度是否到设定温度，都关停此柜）表示蒸好食物后，显示“Ok”

8.5 分柜开始蒸东西后，主面分柜温度显示为分柜实际温度，暂停或还未开始，主面分柜温度显示设定温度

9任何面页，15秒内没有任何人工操作后，自动返回主面

10 保存设置要输入密码，初始密码为 “888888”，永久密码为“666666”

- UI使用说明

9.0 需显示：各柜子温度、时间、菜单、各故障，可设定调节：温度、时间、菜单、火力、（可考虑“湿度”本次不考虑该功能）。

9.1时间调整，只要触摸时钟显示部分，就会进入时间调整页面

  - 开关机键只有主页面 和 分柜页面有效，其它页无效。上电自动开机， 如果蒸柜没有东西正在蒸时，主页可以关机，同时控制板会关掉加热器。分柜页面可以单独开关蒸柜

  - 存贮按钮，只有在分柜页面且设置有变更时，才有效

  - 排水清洗页面，确认后，要一直等待排水清洗完成后，才能进行其它操作

10, 报警

10.1  加热器故障1：

两加热器全部打开，5分种不上升3度，加热器故障，每分秒BUZZ响10次，每次0.5秒

10.2  加热器故障2

加热器1 和加热器2全打开，电流都小于1， 加热器故障，每分秒BUZZ响10次，每次0.5秒

10.3  燃气工作状态检测方式参考：一   检测火苗温度判定燃气工作与否  二  检测水箱在开机后的范围时间内温度是否有上升判定燃气工作与否

10.3  通信故障

主控板10秒内没有收到屏的数据，BUZ每5秒响1秒。屏10秒内没有收到主控板数据，故障图标变红色

10.4 水位传感器异常

水位传感器异常，不加热，UI故障显示红色

11， 结束提示

食物蒸好了，BUZZER响5次，每次0.2秒，同时，剩余时间变成绿色高亮显示