单Table视觉曲线分板机

PCB-180

PCB-180是一台主要利用铣刀高速运转将多连片方式的PCB板按预先编辑好的路径分割的设备，取代了人工折断、V-CUT或PUSH的切割瑕疵，提高产品质量，减少报废率，本机采用人机界面WindowsXP作业系统，简明而人性化的界面设计，自动切割路径校正系统，高像素CCD程序制作及区块程序和单步程序编辑及修改，配置单平台PCB上下料装置。

一、机器设备清单：

| 硬件 |  |
| --- | --- |
| 主轴 | 星晨主轴及四方变频器系列 |
| CCD | Daxiang 540TVL系列系列工业相机 |
| 镜头 | CCTVLENS EX2C |
| 丝杆 | TBI台湾精密滚珠丝杆 |
| 导轨 | TBI台湾直线加宽导轨 |
| 伺服电机 | Panasonic MINAS -A6系列 |
| I/O控制卡 | ADT PCI-850 |
| 运动控制卡 | ADT PCI-850 |
| 转接卡 | ADT型 |
| 工控主机 | 机箱（富士康）主板（华硕）固态硬盘 内存2GB 2CPU 2.0G |
| 显示器 | DELL液晶LCD17"显示器 |
| 气动原气件 | （电磁阀 亚德克） （气缸JNC） （气源处理器 浙江百灵） |
| 软件 |  |
| 控制系统 | Windows XP Professional(SP3) |
| 操作界面 | 中英文Windows 7 |
| 编程 | 在线方式 |
| 视觉系统 | 像素计算型高精度CCD视觉定位校正系统（自主开发） |
| 控制软件 | F 1.0.2正试版 |

二、产品介绍：

1、主要利用铣刀高速运转将各种不同类型的多连片线路板，按预先编程路径分切成小块的设备（如：手机、U盘、电源板等）

2、PCBA在分切的过程中，无论采用那种分板方式，都会产生应力。应力如果很大，有可能会造成PCBA焊点开裂。我司保证我们的分板机切割过程中绝对不会产生很大应力。下图是大陆汽车购买的我司分板机做的应力测试（完整应力测试过程可向我司索要查看）

3、配置高像素CCD放大镜头，辅助程序示教及编辑功能，精度更高更精确，图像更清晰。

4、自动 MARK 定位补正系统，移动路径显示追踪，切割精度更高，满足更高精密产品。自动对焦校正功能，

PCBA只要在80mm²之内的范围内放偏，机器视觉可进行自动路线校正，放宽了操作员在放板时的精度要求，

大大提高工作效率。

5、刀具磨损管理监测，铣刀切割一定距离后会自动上升和下降至另一段未切割的刀刃位置，上下距离及次数

可根据刀刃长度自由设定，延长铣刀寿命。

6、程序的区块复制、陈列、多角度连接板复制、单步跟踪修改功能、区块编辑修改功能，

精确简化了程序制作的时间。光标取点编程方式，大大提高编辑效率和减少编程时间。

7、PCBA在分切过程中会产生粉尘，强力吸尘过滤集尘箱及静电消除装置，可干净解决切割粉尘问题。

进口风机让集尘更清净无噪音

8、软件操作非常人性化、易懂、易学、易操作，新员工上岗无压力

三、产品优势：

1、利用研磨丝杆带动Y轴工作平台活动，实现X、Y、Z三轴同时高效工作，提高分割速度。

2、X、Y、Z采用高精度研磨丝杆，更稳定精确。

3、实现吸风口永远固定在切割位置，吸尘风力更集中，吸尘时会有更好的效果。

彻底解决工作平台与PCBA板上粉尘残留的问题。

4、主轴更贴近X轴面板，有效改善切割时产生的走刀偏差。

四、机器性能指标：

| 1、概述 |  |
| --- | --- |
| 设备尺寸 | 主机器（L1280mm×W880mm×H1190mm） 集尘箱（L730mm×W640mm×H1700mm） |
| 重量 | 550KG |
| 底脚可调高度 | 60~110mm |
| 2、机械控制 |  |
| 操纵马达类型 | Panasonic MINAS A5系列 |
| 操纵马达重复精度 | 0.001mm |
| 各轴最大工作范围 | X350mm*Y400mm*Z50mm |
| 3、工作台 |  |
| PCB定位方式 | 治具定位、万能顶针定位、视觉校正 |
| 上下板方式 | 工作台丝杆进料系统 |
| 分板最大尺寸 | 单工作台350mm*400mm |
| PCB分板最大厚度 | 5mm |
| 4、夹具 |  |
| 刚性夹具 | 万能顶针（金属）和专用防静电治具 |
| 上端夹紧 | 采用孔定位方式 |
| 5、主轴 |  |
| 功率 | 400W |
| 最大转速 | 40000rpm/min |
| 冷却方式 | 自然冷却方式 |
| 更换工具方式 | 专用扳手更换 |
| 6、路径性能 |  |
| 最大切割速度 | 100mm/s |
| 最大移动速度 | 3000mm/s |
| 7、粉尘过滤系统 |  |
| 过滤系统功率 | 2.2KW380V电机 |
| 过滤器 | 立式 |
| 8、动力需求 |  |
| Power（功率） | 4.5KW AC380V |
| Air supply（气压） | 4-6KG/cm2 |
| 9、程序 |  |
| 编程方式 | 在线编程 |
| 编辑功能 | 直线、斜线、圆孤、圆 |
| 程序存储 | 跟据需要选择存储位置 |
| 配置编程CCD | Daxiang540TVL系列高像素彩色CCD |
| 刀具直径补偿 | 自动 |
| 过滤器设定 | 每次加工完成停机自动振打清洁过滤袋并将灰尘集中到集尘箱 |
| 10、监视器 |  |
| 三色灯 | 高亮度三色灯监视机器的各种工作状态 |
| 工具好坏检测 | 刀具寿命使用累计距离检测 |
| 马达过热检测 | 具有过热、过载、低电压等保护功能 |
| 伺服过载检测 | 具有过载、线路是否正常、低电压等保护功能 |
| 工具寿命跟踪 | 刀具寿命累计距离检测 |
| 分板计数 | 分板型号、分板计数，多样化的计数方式。 |
| 机器报错记录 | 软件自动机器报警提示 |
| 11、机器精度 |  |
| 轴位置精度 | ±0.01mm |
| 切割精度 | ±0.025mm |
| 机台重复精度 | ± 0.01mm |
| 重复切割精度 | ±0.025mm |
| 12、安装装置 |  |
| 工作范围保护罩 | 采用四面密封保护方式 |
| 紧急停止按钮 | 左右工作台 |

五、独立集尘箱参数：

| 集尘箱尺寸 | 730mm×640mm×1700mm |
| --- | --- |
| 电压功率 | AC380V 50HZ，2.2KW、3HP |
| 噪音 | 60db以下 |
| 入风口\出风口尺寸 | 6寸\8寸 |
| 电源线 | 5X2.52 |
| 高密过滤袋 | 16PCS |

六、此款曲线分板机部分荣誉客户（以下客户为我司直销，均为真实案例，可提供依据）

七、标准机型实物展示：

以上就是单table曲线分板机PCB-180的详细资料，如有不清楚的地方，

请拨打万龙年/15220131732咨询。这款机器是我司自主品牌，在我司研发生产。我司现在位于深圳龙华新区，随时欢迎到我司验厂试用。

华欣茂技术提供