太阳能烧结炉炉温测试仪

TPK-40s

前言：

TPK-40S炉温测试仪是专门针对高度受限制的烧结炉炉膛而设计，仪器加保温盒整体高度是20mm,让您免除因为炉口过低，测温仪无法正常通过炉腔的烦恼。

我们还可以根据客户烧结炉温度和测试时间的不同，制作不同的保温盒。

技术参数：

1、型号规格：TPK-40S

2、测试通道：4通道

3、采样间隔：0.05秒~600秒可调

4、一次性记录时长：最长24小时

5、测量精度：±0.5℃

6、工作电压：9VDC （内置可充电电池）

7、软件版本：e-Datapro V2.1

8、外形尺寸：L205×W50×H10(mm)

9、保温盒尺寸：L252×W70×H20（mm）

10、测温范围：0℃--1200℃

产品说明：

1、可测烧结炉、窑炉、隧道炉、喷涂涂装线及烤箱等在线实际焊接温度曲线，三种PC介面（英文，中简，中繁）显示并可互换。

2、每通道可记录资料120000点，配合PC机98X以上系统即可高清晰显示焊炉温度实际设定曲线，每条曲线颜色可多色设定，并通过印表机横向列印或纵向列印。

3、电脑上自动显示每通道最高温度，水平温度/时间线，单点温度和时间显示。

4、可设置要测得的PCB每点焊接点（元件点）的尺寸，距离，运行方向及可下载显示PCB彩图和定位点，自动显示温区。

5、通过PC机可设定焊接区域，焊接时间点，上升斜率，下降斜率，超出指定温度的时间总值，任意两间点的斜率等。

6、并通过详细资讯查看详细资讯对话方块，并可进入列印范围，让操作者了解得更透彻。

7、内装可充电式镍铬电池，最长可连续使用24小时，可连续测量及保存256组数据。

8、根据客户提供工艺参数，自动分析通道指标，新下载曲线自动判定0K/NG。

9、仪器内部超过65℃自动断电保护。

产品功能:

1、任意两点间的升温斜率和降温斜率

2、图形的局部放大和还原

3、可以多通道和单通道任意选择

4、可自动显示分布的炉体温区

5、坐标轴的设定：X轴（时间值）；Y轴（温度值）

6、显示任意一条曲线的时间总长

7、不同炉体温度曲线的测试保存及列印

8、在线式设定温度的超时记载

9、三种版本（英文，简体中文，繁体中文）互换，适合您电脑系统的配置

10、可连续测量记录256组数据

备注：上图曲线报告是天津一家客户太阳能烧结炉实测炉温曲线。

TPK-40S标配保护盒在800℃可连续使用3分钟。