绘图需求：

1  PCB里面没有布局的元件布局到板子 的顶层和底层

这些没有布局的元件放到顶层和底层，底层不能放大器件，只能放贴片电容电阻。

2  两路高频时钟线必须走中间层，并且和地伴随走线（LCD_GND）

3  板子有一层完整的地

4 红框内不能放大的元件

5  底层元件按照底层丝印图布局，红框内是顶柱和螺丝的位置，顶层和底层都不能放器件和走线，铺铜也要避开。其余的丝印是和导光板接触的地方，不能放元件。

6  按照原理图网络连接

7  需要修改的元件是D55，请更新一次PCB

8  注意电阻的散热问题，优化走线

9 注意电源的粗细，24V电不小于4A,12V电不小于2A，3.3V电不小于1A。具体可根据用途改变粗细（如只提供信号的可用细线）。

10 电源不能走回路，尽量避免电磁辐射

11 元件布局不能过近，要方便手工焊接

- CAN线需要差分走线

- 视频线需要走等长线

14 四个摄像头的视频线也要走等长线