- 系统组成

测量模块与采集器之间采用2.4G或蓝牙通讯，距离10米以内。

采集器用串口与通讯器通讯。

每个测量模块测量自身的温度和一路AD采样的电压值。

测量模块配有若干个LED灯，显示工作状态。

测量模块有一个二维码或条码标签，标签内容与设备名称相对应。

采集器配有简单的液晶屏，显示工作状态、测量数据。

- 工作模式

  - 测量模块按固定间隔主动上传数据。

  - 采集器定时逐个连接每个测量模块，采集数据或发送命令。

  - 测量模块检测到异常数据后，尽快主动向采集器报告。（是否能实现？）

  - 手机APP用于配置系统参数。也可以在正常工作时，查看系统工作状况和数据。

- 配置及操作流程

手机APP扫描测量模块的二维码，再与采集器通讯，完成配置工作。具体流程如下：

- 手机扫描每个测量模块的二维码，并记录。

| 采集模块 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | aaaaaaa |
| 2 | bbbbbbb |
| 3 | cccccccc |
| 4 | dddddddd |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

- 手机用蓝牙连接采集器，将扫描结果发送到采集器，这样采集器就可以得到每个测量模块的蓝牙设备名。

- 采集器依次连接每个测量模块，采集数据，采集完成后与测量模块断开连接。

- 手机连接采集器，采集器将与测量模块的通讯状态和采集到的数据发送到手机。

- 采集器将数据通过串口发送到通讯器。

- 采集器可以从手机或串口接收命令，调整测量模块的采样间隔。

- 测量模块工作流程与数据结构

- 采集器工作流程与数据结构

- 手机APP流程与数据结构

# Text boxes

采集器

通讯设备

(不包括在此项目中)

)

测量模块1

测量模块2

测量

模块50

手机

串口

2.4G或蓝牙

蓝牙